## Slide 1: DEVOIR 2 – VÉRIFICATION DE CODE - MMS
Diffusion du sel dans un pilier de béton poreux
Atchafalaya Basin Bridge, I-10, Whiskey Bay
[© MICHAELAT1, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons]
Eduards Blandin 1893699
Jacques Desfossés 61902
Timothée Duruisseau 1949883
https://github.com/tiduru/MEC8211_VetV/tree/main/Devoir2

## Slide 2: A) COMPARAISON CODE À CODE
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
TBD

## Slide 3: B) MÉTHODE DES SOLUTIONS MANUFACTURÉES (MMS)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
Étape 1: On écrit le modèle mathématique différentiel sous la forme
Étape 2: On choisit la forme voulue d’une solution analytique
où
Dirichlet:
Neumann:
Conditions initiales:
C0 et t0 permettent d’obtenir les dimensions appropriées.
La fonction cos facilite l’imposition de conditions frontières de type Dirichlet (nulles) et Neumann pour toutes les valeurs de t.
La fonction f(t) est choisie afin de permettre un régime stationnaire lorsque t∞ et des conditions initiales nulles pour t=0.

## Slide 4: B) MÉTHODE DES SOLUTIONS MANUFACTURÉES (SUITE)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
Étape 3: Obtenir le terme source analytique
Terme
Source
Neumann

## Slide 5: B) MÉTHODE DES SOLUTIONS MANUFACTURÉES (SUITE)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
Étape 4: Équation modifiée à résoudre
Solution stationnaire:
La solution stationnaire n’a pas de sens physique, car la concentration est maximale au centre du pilier.

## Slide 6: B) MÉTHODE DES SOLUTIONS MANUFACTURÉES (SUITE)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
Convergence spatiale:
Matlab: 5 nœuds initialement, 5 raffinements pour h, 10 pas de temps de 10 ans
>> FickVerifSpatialMMS(5,5,10,10)
pentes 1-2: L1=2.293037, L2=2.222791, Linf=2.122932
pentes 2-3: L1=2.049271, L2=2.013537, Linf=1.977311
pentes 3-4: L1=1.984739, L2=2.002049, Linf=2.017040
pentes 4-5: L1=2.028214, L2=2.041472, Linf=2.036549
pentes 5-6: L1=2.078555, L2=2.153455, Linf=2.144497
Note:
L’ordre de convergence observé atteint l’ordre de convergence formel (ordre 2)

## Slide 7: B) MÉTHODE DES SOLUTIONS MANUFACTURÉES (SUITE)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
Convergence temporelle:
Matlab: 10 nœuds, 6 raffinements pour dt, pas de temps initial de 0.001 an, nombre initial de pas de temps de 20.
>> FickVerifTemporelMMS(10,6,0.001,20)
pentes 1-2: L1=0.756780, L2=0.756797, Linf=0.756029
pentes 2-3: L1=0.874392, L2=0.874425, Linf=0.872855
pentes 3-4: L1=0.939901, L2=0.939947, Linf=0.936795
pentes 4-5: L1=0.974713, L2=0.974726, Linf=0.968469
pentes 5-6: L1=0.996079, L2=0.995776, Linf=0.983517
pentes 6-7: L1=1.015409, L2=1.013415, Linf=0.990011
Note:
L’ordre de convergence observé atteint l’ordre de convergence formel (ordre 1)

## Slide 8: C) CONCLUSION
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
X
La méthode des solutions manufacturées a été plus simple à appliquer pour les raisons suivantes:
Très grand éventail de solutions possibles.
Permet d’obtenir une solution analytique.
Permet l’obtention d’une solution stationnaire.
Ne requiert nil’utilisation ni la connaissance d’un autre logiciel permettant d’effectuer les même calculs.
La comparaison code à code est intéressante, car elle permet l’obtention de la solution réelle du problème et ne nécessite pas la modification du code par l’ajout d’un terme source comme le requiert la MMS. Toutefois, cette approche comporte plusieurs désavantages:
  La solution obtenue n’est pas nécessairement exacte, car elle peut aussi contenir des erreurs de discrétisation, troncature, représentation des nombres, itératives, etc.
  On obtient de meilleurs résultats si le code de référence implémente aussi les mêmes méthodes numériques, mais il n’est pas toujours possible de confirmer que c’est le cas.
  En cas de disparité des résultats, il est possible, quoique moins probable, que les erreurs proviennent du code de référence.