## Slide 1: DEVOIR 1 – VÉRIFICATION DE CODE
Diffusion du sel dans un pilier de béton poreux
Atchafalaya Basin Bridge, I-10, Whiskey Bay
[© MICHAELAT1, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons]
Eduards Blandin 1893699
Jacques Desfossés 61902
Timothée Duruisseau 1949883
https://github.com/tiduru/MEC8211_VetV/tree/main/Devoir1

## Slide 2: A) SIMPLIFIER ET ÉTABLIR LE PROBLèME
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
1
L’équation est de type parabolique
En coordonnées cylindriques, l’équation devient
  Nous sommes en présence d’une symétrie axiale de révolution
  On réduit le problème à une diffusion radiale seulement , i.e.
    Cylindre infiniment haut
    Concentration constante à la surface du pilier
    Flux nul en r=0
    Concentration initiale nulle à l’intérieur du pilier
  L’équation simplifiée est

## Slide 3: A) SIMPLIFIER ET ÉTABLIR LE PROBLèME (suite)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
2
Discrétisation du domaine pour 5 nœuds
  Intervalles constants
  Position sur l’axe r:
i) Conditions frontières
    Condition frontière de Dirichlet:
    Condition frontière de Neumann:
ii) Conditions initiales
    Concentration initiale nulle:
r
N1 N2 N3 N4 N5
0 1/8 1/4 3/8 1/2
h

## Slide 4: B) DIFFÉRENCES FINIES
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
3
Équations nodales pour Euler implicite en temps et en espace
  Dirichlet :
  Neumann :
  Noeuds 2 à 4:
Système matriciel à résoudre à chaque pas de temps (forme non-compacte)

## Slide 5: B) DIFFÉRENCES FINIES (SUITE)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
4
Le système matriciel linéaire est de la forme
Il est résolu à chaque pas de temps par une méthode directe étant donné sa petite taille:
Les ordres de précision attendus du schéma global sont
  Temps: ordre 1
  Espace: ordre 1
d. Le schéma numérique est inconditionnellement stable

## Slide 6: C) SOLUTION ANALYTIQUE DU RÉGIME STATIONNAIRE
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
5
L’équation elliptique du régime stationnaire est
On intègre deux fois:
On trouve les constantes d’intégration à l’aide des conditions frontières:
  Dirichlet:
  Neumann:
La solution analytique est

## Slide 7: D) CODE DE CALCUL GÉNÉRIQUE
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
6
https://github.com/tiduru/MEC8211_VetV/tree/main/Devoir1/FickDF.m
La fonction FickDF a été écrite dans Matlab et calcule C(t,r) pour :
Un nombre de nœuds total Ntot
Un pas de temps dt (en années)
Un nombre d’années Ndt
Les schémas de différenciation 1 et 2
Un terme source tsMeth constant ou du 1er ordre

## Slide 8: E) SOLUTION NUMÉRIQUE DU RÉGIME STATIONNAIRE
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
7
a. La solution numérique du régime stationnaire est obtenue de deux façons:
1) Méthode transitoire: On fait rouler le code jusqu’au régime stationnaire avec les paramètres ci-dessous
    Pas de temps de 1 an: dt = 1
    Nombre de pas de temps: Ndt=1000
2) Méthode directe: On utilise une nouvelle fonction FickDFStat, dérivée de la fonction FickDF, qui résout directement l’équation elliptique du régime stationnaire et qui ne nécessite donc aucune discrétisation temporelle.
b. La vérification du code, pour le schéma d’ordre 1, donne des résultats similaires pour les 2 méthodes. La fonction FickVerifStat fait le graphe des erreurs et donne la pente entre les 2 intervalles les plus élevés. On utilise
    Intervalle maximum (Nmin = 3) :
    Intervalle minimum (Nmax = 1001) :
>> FickVerifStat(3, 1001, 1, "directe")
pentes O(1): L1=1.000000, L2=1.085079, Linf=1.000000
Matlab

## Slide 9: E) SOLUTION NUMÉRIQUE DU RÉGIME STATIONNAIRE (SUITE)
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
8
b. L’ordre de précision observé avec les méthodes directe et transitoire est
  Ordre de 1 pour les erreurs L1 et L∞
  Ordre de 1.09 pour L2
c. Problème constaté:
  Avec la condition de Neumann en r=0 et un schéma d’ordre 1, les nœuds 1 et 2 ont toujours la même concentration, ce qui n’est pas le cas en réalité. Cela contribue à l’erreur.
L’ordre de convergence observé atteint l’ordre de convergence formel (ordre 1)

## Slide 10: F) SCHÉMAS DE DIFFÉRENCIATION D’ORDRE 2
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
9
Pour le schéma d’ordre 2, l’approximation avant « de Gear » est utilisée pour la condition frontière de Neumann.

## Slide 11: F) SCHÉMAS DE DIFFÉRENCIATION D’ORDRE 2
MEC8211 – Vérification et validation en modélisation numérique
9
b. Les méthodes directe et transitoire ont les propriétés suivantes:
  Erreur obtenue de l’ordre de la précision machine (erreurs < 1E-14 pour hmin)
  Pour h<0.1 m, l’erreur augmente lorsque le pas de temps diminue. C’est donc l’erreur de représentation des nombres qui domine.
  Pour la méthode transitoire, la solution obtenue contient aussi une erreur associée au fait que l’on n’atteint qu’asymptotiquement la solution stationnaire.
Le schéma d’ordre 2 est du même ordre que le problème stationnaire elliptique. La solution par différences finies est donc très précise, car l’erreur de discrétisation est minime.